## Slide 1: The Case Study of Board Simulation
Atsuji Ito ito.atsuji@jp.panasonic.com
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
(Panasonic)

## Slide 2: Panasonic digital appliance
Digital Appliance of Panasonic
http://panasonic.jp/

## Slide 3: Agenda
The Status of JEITA EDA-WG
The Case Study of Board Simulation in Panasonic
The Issues of Board Simulation
Proposal to the IBIS-WG
Notes: まず最初にJEITA EDA-WGの状況について説明する。

## Slide 4: The Status of JEITA EDA-WG
JEITA is developing "EDA Standard Dictionary"
  Model circuit diagram, subcircuit node information,characteristics graph, verified simulator, ...
Notes: JEITAでは現在ECALS辞書の一つのカテゴリとして"EDA Standard Dictionary"を開発している。
説明は次ページで！

## Slide 5: The Status of JEITA EDA-WG
Purpose of the"EDA Standard Dictionary"
  One category of ECALS dictionary(for EDI)
  Useful information for the components selection
  In order to perform simulation smoothly
EDA
Standard
Dict.
CAD tools
Simulator
Property
Simulation Model
Property translation by CAD I/F
Notes: "EDA Standard Dictionary"は、主に次のような目的で開発している。
・解析に必要な特性的な情報をユーザーに提供し、設計時の部品選択に役立てる。
・解析モデルファイルの添付により解析がスムーズに実行できる
つまりCADツール、解析ツールと部品情報とのインターフェースの役割を目指している。

## Slide 6: The Status of JEITA EDA-WG
"EDA Standard Dictionary" is in a verification stage
  KYOCERA, Murata Manufacturing, TDK provided sample dictionaries
  Appliance maker evaluated and verified those dictionaries
  Feedback from appliance maker will be discussed at the EDA-WG
Notes: "EDA Standard Dictionary"は現在検証ステージにある。提案されている仕様に従い、京セラ、村田、TDKの3社がWGに辞書のサンプルを提供した。
セットメーカーはそのサンプルを使い、評価、検証を行った。
そしてセットメーカーからのフィードバックについてWGで検討しようとしている。

## Slide 7: The Status of JEITA EDA-WG
"EDA Standard Dictionary" Development Schedule
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
June
July
Verification of the Property
Confirmation
ECALS dict.
EDA dict.
Ver. 4.1 release
Ver. 4.2 release
Discussion about verification feedback
Ver. 5.1 release
Nov.
or
Notes: "EDA Standard Dictionary"の開発スケジュールを簡単に紹介する。
基本的にECALS辞書の一カテゴリとしての位置づけであるため、ECALS辞書のリビジョンアップに同期してのリリースを目指している。早ければ6月に、遅くとも11月のリリースの予定である。

## Slide 8: Agenda
The Status of JEITA EDA-WG
The Case Study of Board Simulation in Panasonic
The Issues of Board Simulation
Proposal to the IBIS-WG
Notes: 次に松下のボードシミュレーションの状況について紹介する。

## Slide 9: The Case Study of Board Simulation
Using Board Simulation for the Digital HDTV design
  Aim：Improvement of the picture quality
  Reduction of trial design
  Cost down
  Approach:
    Direct connection of the digital picture stream data between the digital boards
      Remove DAC/ADC from the board to board connection
    Placement and route optimization of the LSI and RAMs
      Smaller area, reduction of the trial
    Improvement of the LSI
(http://panasonic.jp/tv/products/hi_vision/feature/picture.html)
Notes: 最近のトピックスとしては、デジタルハイビジョンテレビの設計時にシミュレーションを活用して効果を上げた。
デジタルテレビ開発時の目的としては、
・画質の改善
・試作回数の削減
・コストダウン
を目指した。それに対して全体としては主に３つの取組みを行ったが、そのうちの２つが解析に関係する。
一つ目は、デジタル映像信号を基板間でコネクタを介し直接接続することである。従来は基板間の接続はAD/DAを用いていた。シミュレーション検証巣rによりAD/DAを廃止し、画質向上とコストダウンを狙った。
二つ目は、LSIとDRAM（Rambus）の配置、配線を最適化し、設計試作回数の削減と小型化を狙った。
三つ目は解析とは関係がないが、LSI自身の性能の向上にも取り組んだ

## Slide 10: The Case Study of Board Simulation
Summary of the simulation(1)
  Direct connection of the digital picture stream data
Extraction and Evaluation of the connector model
・Extraction of the SPICE model
Floor Plan simulation by SPICE, IBIS
・Evaluation of the design condition
(trace length, impedance, series resistor, …)
・Crosstalk(connector pin assignment)
Evaluation of the simulation results
・Evaluation of the accuracy
Layout Simulation
Next challenge
・Power/GND Analysis
Notes: では実施した解析の内容について簡単に紹介する。
この取組みは前回のプレゼンで紹介したものである。ポイントはコネクタモデルを測定により抽出し、実用的にシミュレーションが実施できることを確認したことである。またコネクタにはデジタル映像信号とセンシティブな従来のアナログ信号とが混在して流れるため、クロストーク解析によるピンアサインの検討が効果を発揮した。
次のステップとしては、デジタルテレビであってもコストダウンや高機能化によりボードの小型化は必須である。小型化により電源、グラウンドプレーンが理想的に出来ないケースが増えるので、プレーンのレイアウトも特性に大きく影響してくると考える。そのためレイアウトデータからプレーンの状態をモデリングし、プレーンを考慮したシミュレーションの確立が必要になると考え、現在検討を開始している。

## Slide 11: The Case Study of Board Simulation
Summary of the simulation(2)
  Placement and route optimization of the LSI and RAMs
Optimization of the trace impedance
Examination of the driver abilities
Termination
Crosstalk
Signal Integrity
Expansion of the Rambus rules and make Panasonic rules
・4 layers Rambus
・6 layers smaller area
(Achieve 60%)
Notes: 2つ目の取組みは、LSIとメモリの配置、配線の最適化に関してである。
シミュレーションでは、トレースのインピーダンス、ドライバ能力、終端抵抗値、クロストーク、シグナルインテグリティについて検討した。
この結果、4層基板でのRambusの適用を世界ではじめて商品化できた。また別の機種では層数は6層ではあるが、従来機種に比べて６０％の面積に同等回路を収めることが出来た。
従来機種ではRambus社の推奨デザインに従って設計していたが、今回シミュレーションを活用することにより、松下の設計ルールを設定できた。

## Slide 12: Agenda
The Status of JEITA EDA-WG
The Case Study of Board Simulation in Panasonic
The Issues of Board Simulation
Proposal to the IBIS-WG
Notes: 次にボードシミュレーションを実施していて発生しているいくつかの課題について説明する。

## Slide 13: The Issues of Board Simulation
Background and issues
  Transient analysis is useful for the digital appliance
    SI simulator or SPICE is useful
  S-parameter model is often supplied for High frequency(RF) components
Higher frequency digital = Using RF components
Time domain
Frequency domain
Freq. Domain model is not useful!
Notes: デジタル家電では、SPICEかSIシミュレータを使用して解析を実施している。つまりトランジェント解析を利用している。
一方高周波部品のモデルはしばしばS-parameterで提供される。
近年デジタル家電も高速化が進み、高周波対応の受動部品を使うケースも出てきた。その際に、受動部品のモデルがS-parameterであった場合に解析が実施できない、という例が発生してきた。

## Slide 14: The Issues of Board Simulation
Approaches … 2 types of approaches
  Using RF simulator
    S-parameter model can be used directly
    Time domain module is often option(i.e. more cost)
    IBIS, SPICE models cannot be used for ICs
  Translation S-parameter model to SPICE model
    Simulator can be used as it is(i.e. no more cost)
    Translation accuracy Evaluation this time!
?
: OK
: So so
: NG
Notes: この問題を解決するには、2つの方法が考えられる。
一つはシミュレーションにRFシミュレータを用いることである。RFシミュレータであればS-parameterモデルはそのまま扱える。また多くの場合オプションではあるが過渡解析も実施できる。しかし一番の問題は、LSIモデルにIBISやSPICEモデルが使えないということである。
もう一つのアプローチは、S-parameterモデルをSPICEモデル（等価回路モデル）に変換することである。この方法であれば既に持っているシミュレータがそのまま使える。但し変換による精度の問題や、理論的な問題がある。これについて今回一部分をを評価した。

## Slide 15: The Issues of Board Simulation
Description of the translation
  Translation S-parameter to SPICE model
    Using BroadBand Spice (Sigrity)
Read and check S-parameter
Extraction
・Format checking
・Calculate DC value
Result Check
・Choose types of export model
・Execution of the extraction
・Check wafeforms
・Re-fitting if necessary
Notes: 今回はSigrity社のBroadBandSPICEというツールを使い、変換の評価を行った。
変換のステップはシンプルである。S-parameterモデルを読み込ませ、フォーマットのチェックを行う。データにDC値がなければ自動計算するが、治同計算結果が妥当でなければ適宜入力を行う。
そして解析を実行する。この際出力するSPICEモデルのフォーマットを指定する。
生成されたモデルについて波形を確認し、必要に応じて部分的に再変換を実行できる。

## Slide 16: The Issues of Board Simulation
Extraction result (1)
Very good fitting result!
Notes: 実行結果の一例を示す。これはインダクタである。
波形があまりにも一致していて見づらいが、実践がS-parameterの波形、点線が変換後のモデルによる波形である。この例ではきわめて高い精度でモデルが生成できた。乗せていないが位相についても同様に高い精度で一致している。

## Slide 17: The Issues of Board Simulation
Refinement example
Partial refinement is useful
(But need more study)
Notes: これらの不一致点に対して部分的に再変換を行った。まだ一部フィッティングが取れていないところがあるが、再変換でより精度が上がった。
しかし変換精度についてはもっと多くの検討が必要である、。

## Slide 18: The Issues of Board Simulation
Extraction result … Extracted models
* This is the subcircuit netlist generated by Broadband SPICE v1.0
* Port Number: 2.
* HSPICE compatible
.subckt L_Sample 1 2 ref
Rd1_1 3 ref 50
Rd1_2 4 ref 1
Vd1 1 3 0
F1 ref 4 Vd1 1.0
G1 ref 4 1 ref 0.02
Rd2_1 5 ref 50
Rd2_2 6 ref 1
Vd2 2 5 0
F2 ref 6 Vd2 1.0
G2 ref 6 2 ref 0.02
G3 ref 3 LAPLACE 4 ref
+ -4.2194949336101296e+016
+ -7.6924500349367864e+005
+ /
+ 8.0538254790796067e+019
+ 1.1053698816035342e+009
+ 1
* This is the subcircuit netlist generated by Broadband SPICE v1.0
* Port Number: 2.
* SPICE compatible
.subckt L_Sample 1 2 ref
Rd1_1 3 ref 50
Rd1_2 4 ref 1
・
・
・
L2_3_0 n1_1_2 n1_1_par0 2.6196734419533908e-008
C2_3_0 n1_1_par0 n1_1_0 4.7396975379644448e-013
R2_3_0 n1_1_par0 n1_1_0 1.9087178929704005e+003
L1_3_0 p1_1_2 p1_1_ser0 2.6735500391528574e-008
C1_3_0 p1_1_ser0 p1_1_serd0 4.6441845416260152e-013
R1_3_0 p1_1_serd0 p1_1_0 2.9552616902395183e+001
L2_3_1 n1_1_2 n1_1_par1 2.4621677645809129e-007
C2_3_1 n1_1_par1 n1_1_0 6.6348538919814883e-014
R2_3_1 n1_1_par1 n1_1_0 4.8138425989128831e+004
L1_3_1 p1_1_2 p1_1_ser1 2.2790661272104553e-007
C1_3_1 p1_1_ser1 p1_1_serd1 7.1679023177516205e-014
R1_3_1 p1_1_serd1 p1_1_0 7.1356522526650309e+001
HSPICE native format
General SPICE format
Notes: 参考までに変換されたモデルを示す。今回使用したツールではHSPICEネイティブモデルとスタンダードSPICEフォーマットの両方のモデルが出力できる。スタンダードSPICEモデルを加工すれば、SIシミュレータでも取り扱うことが可能であると考える。

## Slide 19: The Issues of Board Simulation
Wrap up
  S-parameter model can be applied for time domain simulation Expansion of the simulation case
  Examination of the accuracy would be necessary
    S-parameter extracted conditions(frequency range, …)
    Theoretical limitation
    Characteristics of the components
Notes: S-parameter変換についてまとめる。
総論として、S-parameterモデルを変換することでタイムドメインのシミュレーションが実施できると考える。このことによりシミュレーションが適用できるケースが増えるというメリットがある。
次のステップとしては、変換精度の検証である。S-parameterの周波数レンジ、或いは変換原理による理論限界などを実証していきたい。また部品の特性により変換精度に差が出ると思われるので、どのような特性が変換しやすいか等も合わせて検証していきたい。

## Slide 20: The Case Study of Board Simulation
Next Step
  Expansion of the Model Extraction Environment
    Although semiconductor component would be difficult, we would like to increase more types of passive components
  Construction of the simulation environment which can handle various model format
    1st step:Model translation … Simulate anyway!
    2nd step: More accuracy
S-parameter
IBIS
SPICE
Simulator
Translator
Translator
Notes: 今後の取組みとしては、
コネクタモデルで確立した、モデル抽出環境を発展させたい。半導体のモデル抽出は難しいが、より多くの種類の受動部品を抽出できるシステムを構築したい。
もう一つは、色々なフォーマットの解析モデルを扱えるシミュレーション環境の構築を目指している。第1ステップとしてはとにかく変換してでもシミュレーションが実施できる環境を構築する。その上で次のステップとして精度の検証を行う予定である。

## Slide 21: Agenda
The Status of JEITA EDA-WG
The Case Study of Board Simulation in Panasonic
The Issues of Board Simulation
Proposal to the IBIS-WG
Notes: 最後に、JEITAからIBIS-WGに対していくつか提案があるので説明する。

## Slide 22: Proposal to the IBIS-WG
Requirement to the models(more accuracy)
  More useful 'variation' parameters
    Min/Max is not for useful because those conditions are not likely on the board.
    Practical 'variation' conditions, range(number of condition, e.g. typ1, typ2, or ,10degree, 25degree, 40degree, 80degree, …) would be necessary
    'variation' parameter of each production lot would be useful
Notes: まずIBISに限ったことではないかもしれないが、やはりモデルの精度について要望したい。
精度の関してはIBIS-WGでも検討されていると思うが、今回「ばらつき」についての検討を提案したい。
Typical値以外にMin/Maxというばらつきを表すデータは既にあるが、このMin/Max条件はボード上ではありえない、LSIの限界値であることが多いため、シミュレーションをしてもMin/Max条件では設計条件を外れてしまうという確認しか出来ない。
従って、もう少し実用的な領域でのばらつき条件をモデルに考慮して欲しい。例えばTypical１、Typical2など、Typical値から実用的な範囲で少しばらついた（電圧温度など）条件のモデルや、温度ステップももう少しいくつかあるとありがたい。
また部品のロットごとのばらつきについてもモデルにデータが含まれていると非常に有効である。

## Slide 23: Proposal to the IBIS-WG
Co-operation between IBIS-WG and JEITA EDA-WG to improve board simulation environment
  IBIS-WG: LSI, Package, module model accuracy
  JEITA EDA-WG: Feedback board simulation study result
LSI chip
Passive components
Package
IBIS-WG
EDA
Standard
Dict.
JEITA
Notes: 最後に、IBIS-WGとJEITA EDA-WGの今後の取組みについて提案したい。IBIS-WGとJEITA-WGとで、ボードシミュレーションという観点で、シミュレーション環境を改善していく取組みを行えないか。
IBIS-WGはLSIやパッケージなどの精度については従来通り進めてもらう。
JEITAは受動部品や新しいIBISモデルを用いてボードシミュレーションを実施した結果をIBIS-WGにフィードバックする。
そしてお互いに議論をしながらよりよいボードシミュレーション環境を構築できたらと考える。