## Slide 1: The Evaluation Examples of Connector modeling
June 13, 2002
Atsuji Ito
Matsushita Electric Industrial
pan00570@pas.mei.co.jp
IBIS SUMMIT
at
New Orleans

## Slide 2: Agenda
Trend of AV Network Appliance
Necessity of Connector Model Extraction
Modeling Approach
Model Validation
Conclusions
Comments for modeling & simulation
Future Plan

## Slide 3: Trend of AV Network Appliance
Higher Speed(CLK:2x), Many functions(Network)
Mobile
Communication
DigitalＴＶ
ＡＶ SystemLSI
DesignRule
Transistor
ＰＷＢ
Design
DesignRule
Clock
１９９９
２０００
２００１
２００２
２００３
２００４
HDTV
W-CDMA
3.5G
PDC
BS Digital
Digitalized terrestrial broadcast
０．１８μｍ
０．１３μｍ
０．１０μｍ
１５Ｍ Tr
３０Ｍ～５０M Tr
ＨＤＴＶ SystemLSI
SDTV SystemLSI
Second generation SDTV SystemLSI
Second generation ＨＤＴＶ SystemLSI
１００μｍ
８０μｍ
１００ＭＨｚ
１５０ＭＨｚ
０．２５μｍ
ｅＰＦ Service
５０ＭＨｚ
１０Ｍ Tr
１２０ μｍ
3G
i- Mode
Products
Notes: デジタルAV機器はここ数年が最も進歩が大きい時期を迎えている。3年ほど前までは、クロックは５０MHｚもあれば速いといわれていた。今では１００MHｚを超え、ようやくシグナルインテグリティの重要性も着目されてきた。RDRAMは例外的にクロックが速いが、シミュレーションよりはルールベースで押さえて来た。しかし小型化や高機能化により、ルールだけでは抑えられなくなってきている。

## Slide 4
1. Speed
2. Quality
3. Cost
4. Environment
Key Points for Design
Time To Market
Design Quality
Total Cost including Service
Re‐Use，Recycle , Unleaded Solder etc.
http://www.Panasonic.co.jp/
Notes: 今回コネクタモデルが必要となった背景について説明する。従来高速信号は一枚の基板、或いはモジュール内で完結するよう意図的に設計していた。しかし多品種化により、機能ブロックごとにモジュール化する方が効率が良い場合があり、コネクタを介して高速デジタル信号を伝送する必要が出てきた。
またそのことにより、シミュレーションへの期待も高くなった。デジタル信号をコネクタを介して伝送するのは難しそうだが、DACによりアナログで伝送したり、バススイッチを使うのはコスト高になる。また伝送特性の良いコネクタは一般的に高価であり、安価なコネクタでもシミュレーション検討を十分にすることで特性を保証できないかと考えた。

## Slide 5: Necessity of Connector Model
Needs to establish transmission between modules of high-speed digital signals
  Before: High-speed signals are in only one PCB
More needs for simulation
  Using DAC, bus-switch is not preferable
  Can we use cheap connector?
High-speed digital signal
Digital PCB A
(Module)
Digital PCB B
(Module)
Digital PCB C
(Module)
Notes: 今回コネクタモデルが必要となった背景について説明する。従来高速信号は一枚の基板、或いはモジュール内で完結するよう意図的に設計していた。しかし多品種化により、機能ブロックごとにモジュール化する方が効率が良い場合があり、コネクタを介して高速デジタル信号を伝送する必要が出てきた。
またそのことにより、シミュレーションへの期待も高くなった。デジタル信号をコネクタを介して伝送するのは難しそうだが、DACによりアナログで伝送したり、バススイッチを使うのはコスト高になる。また伝送特性の良いコネクタは一般的に高価であり、安価なコネクタでもシミュレーション検討を十分にすることで特性を保証できないかと考えた。

## Slide 6: Necessity of Connector Model Extraction
Availability of a model
  Not all connector vendor provide models
  A connector vendor doesn't always provide models for all types of connector
    There are some models which aren't provided.
Provided models needs to be verified also
  Do the conditions of provided models suit our use or not?
Notes: ではなぜコネクタモデルをセットメーカーが抽出する必要があるのか。理由は大きく二つある。
一つはモデルの入手性である。全てのコネクタベンダーがシミュレーションモデルを提供してくれるわけではない。またシミュレーションモデルを提供してくれるベンダーも、全ての品種に対してモデルを準備しているわけではない。我々の必要な品種でモデルがあるとは限らない。
もう一つは、ベンダー提供のモデルが我々の使用条件に合うかどうか、また精度等についても結局は検証しなければならないからである。モデルが提供されれば何もないよりは有用であるが、検証のプロセスは省略できないため、モデルを我々で抽出して検証する手間と余り変わらないかもしれない、と考えた。

## Slide 7: Modeling Approach
We designed the evaluation board for model extraction
Differential model extraction from differential TDR measurement
  To examine Cross-talk
  To examine Pin assignment
Notes: モデル化のアプローチについて説明する。今回モデル抽出専用の評価基板を設計した。これはコネクタピッチを数種類準備し、いくつかの種類のコネクタであれば汎用的に実装できるような工夫をした。
またコネクタモデルを抽出するにあたり、単に伝送特性を見るだけでなく、ピン間のクロストーク、或いはピン配置の検討が出来るようなモデルを作ることを目標とした。そのため複数回の差動TDR測定を行い、その結果を合成するというアプローチを取った。
使用したコネクタはMolex製１１０ピンとAMP製（実測と比較した白い方）、ツールはモデル抽出にはTDA Systems社のIConnect、シミュレーターはHSPICE（LSIモデルにIBISも使える）

## Slide 8: Model Validation by Simulation
Comparison between vendor provided model and extracted model
W1 ・W: 0.125mm or 0.3mm ・L: 70mm or 10mm
Output Buffer
Series Resistor(RS1)
0 ohm or 82 ohm
W２ ・W: 0.125mm or 0.3mm ・L: 10 mm or 70mm
Input Buffer
Term side, row A
Term side, row B
Sink side, row A
Sink side, row B
A1
A2
A3
B1
B2
B3
Mother board
Daughter board
Notes: ではモデルの評価結果について説明する。まずはベンダー提供のモデルとシミュレーション上で比較した結果を紹介する。

## Slide 9: Model Validation
Simulation result 1 … Influence of soldering
Delay between vendor model and extracted model : 145ps
RS1 = 0Ω,
NC pins:75Ωtermination
Almost same!
Extracted model may includes soldering influences and useful
：Vendor model (Driver)
：Vendor model (Receiver)
：Extracted model (Driver)
：Extracted model (Receiver)
:Vendor model
+solder capacitance(0.1pF)
Notes: まずは伝送特性を確認した。ベンダー提供モデルと今回抽出したモデルとでは145ps程度の遅延差が発生した。この結果についてある想定を行った。それはピンの半田付け部分の影響についてである。抽出モデルは測定からの抽出のため、ピン部分の半田付けを含んだ状態でモデル化されている。そこでベンダー提供モデルのシミュレーションファイルに対し、ピン部分に半田付け相当の微小な容量を付加し、シミュレーションを行ったところ、ほぼ抽出モデルの結果と一致した。
この結果より抽出モデルは必然的に半田付けも含んでモデル化されるため、純粋なシミュレーションモデルを使うよりも、より実測に近いシミュレーション結果が得られると考える。

## Slide 10: Model Validation
Comparison between measurement and simulation … receiver waveform
Good result!
Notes: プローブモデルを含んだ、レシーバ波形について見てみると、SPICEでのシミュレーション結果は実測にかなり近い結果を示している。デバイスモデルにIBISを使った場合でも良好な結果が得られている。

## Slide 11: Model Validation
Simulation result 2 … Cross talk 1
Good result as a 1st step
Cross talk from A1 to A2
RS1 = 0Ω,
NC pins:75Ωtermination
Cross talk from A1 to B2
：Vendor model
：Extracted model
A1
A2
B2
Notes: 次にクロストークについて確認した。隣接ピンや、対抗するピンに付いて波形を確認すると、絶対値については若干の差が見られるが、第1段階としてはまずまずの結果であると考える。

## Slide 12: Model Validation
Simulation result 3 … Cross talk w/wo guard
Vendor Model shows much differences between 'with GND' and 'without GND'
Cross talk from A1 to B2 without GND guard A2, B1
Cross talk from A1 to B2 with GND guard A2, B1
RS1 = 0Ω,
A2, B1: 75Ωtermination or GND
NC pins:75Ωtermination
Need to compare with measurement result
A1
B1
B2
A2
Notes: 次に、信号ピンの隣接ピンをグラウンドでガードしたときのクロストークについて確認した。
ベンダーモデルに関しては、ガードをつけた場合著しいクロストークの減少が見られた。抽出モデルに関しては、勿論ガードの効果は見られるがベンダーモデルほど顕著に影響が見られない。この点は実測との比較が必要である。

## Slide 13: [FYI] Passive Components Model Extraction
Currently trying….
Issues
  The equivalent circuit of a target needs to be known to some extent
  TDR measurement accuracy, parameter extraction method will be the key
Target components(e.g. beads)
Notes: ここで参考までに、現在の取組みを紹介する。コネクタ以外にも、受動部品についてモデル化を検討している。受動部品に関してはいくつかの課題が出ている。
まず、ある程度ターゲットとなる部品の等価回路がわかっていないとなかなか良いモデルが出来ない、ということである。
次に受動部品は微小なためTDR測定が難しいものがある。測定方法の工夫や、パラメータ抽出方法がｷｰであると感じている。

## Slide 14: Conclusions
Extracted model showed good result compared with vendor model & measurement
  Transmission characteristics, cross talk were the good result though we didn't do enough parameter fitting with measurement result
If connector models aren't provided from vendor, we can evaluate SI, cross talk by using TDR extracted model
  We can evaluate more types of connector
Notes: 以上の結果をまとめると、
抽出モデルはベンダー提供モデルや実測結果と比べても良い結果を出した。伝送特性やクロストークに関しては、まだ十分なフィッティングを行っていないが、良い結果であると考える。
従ってもしベンダーからコネクタモデルが提供されなくても、今回の手法でモデルを抽出することで、SIやクロストークの検討が出来ると考える。即ち強いてモデルがあるコネクタを選んだり、特性の特に良いものを選ぶだけでなく、シミュレーションによる事前検討を行うことで、より広い範囲の部品選定が出来ると考える。
参考：モデル抽出にかかった時間
実測：2時間
モデル抽出：2時間
モデルの合成：1時間

## Slide 15: Comments for modeling & Simulation
All simulations were done by SPICE
  Extracted connector model is also SPICE
    Model translation is necessary for SI simulators
      Connector description in IBIS is preferable
    SPICE is not easy to use
IBIS model is faster than SPICE model
  SPICE:10minutes→IBIS:1-2minutes
    Simulation speed is important for floor planning
      Many kind of what-if case simulations are necessary
  Accuracy is also important
    Survey accuracy guideline
Notes: 今回モデルを抽出する中でいくつか気付いた点を述べる。
今回全てのシミュレーションはSPICEで行った。コネクタモデルもSPICEモデルを抽出した。しかしより一般的なSIシミュレータを使う際には、SPICEモデルをそのままでは使えないため、モデルの変換が必要となる。またSPICEは必ずしも使い勝手が良くない。
今回同じシミュレーションファイルで、デバイスモデルのみIBISとSPICEとを差し替えてシミュレーションを実施したが、今回の規模の回路でもSPICEでは10分ほどシミュレーション時間がかかった。IBISだと数分でシミュレーションが実行できた。フロアプランの段階では、出来るだけたくさんの条件でシミュレーションを実施したいため、シミュレーション時間は重要であると考える。一方で精度も確保したい。

## Slide 16: Future Plan
Board to board simulation with connector
  With Power/GND plane (real PCB data)
    We expect IBIS treats behavior of Power/GND
Total system simulation
  Package, via, passive components
LSI Chip
Via
Power/GND plane
Passive Components
Package
Connector
Transmission Line
Notes: 最後に今後の展望を述べる。
まずはコネクタを介したボードツーボードのシミュレーションを実施したい。その際にはそれぞれのボードの電源、グラウンドの状態も加味してシミュレーションしたい。デジタルAV機器は小型化が必須であり、電源グラウンドの状態はかなり悪い。従って悪い状態の電源グラウンドとコネクタは互いに影響しあうと考えるため、両方の条件を加味してシミュレーションを実施する必要があると考える。そのためIBISにも電源、グラウンドの振る舞いを扱えるようになることを期待する。
そして最終的にはﾊﾟｯｹｰｼﾞやﾋﾞｱなど、周波数があがってきた際に無視できなくなる要素に関してもすべて含んだ形のシミュレーションが実施できたらと考える。